## Slide 1: OpenModelica講習中級 Modelica.Fluidライブラリ解説
2. Modelica.Mediaライブラリ
2017年12月7日 田中 周(有限会社アマネ流研)

## Slide 2: 2. Modelica.Mediaライブラリ
Modelica.Media ライブラリ
物性に関する type, 定数、model、record、 function を含む package を集めたものである。
Air：数種類の空気
Water: 数種類の水
IdealGases: 理想気体
  SingleGases: 純物質 Ar, C2H4, CO2, …
  MixtureGases: 混合物質 天然ガスなど
R134a: 冷媒などの２相流体
Incompressible: 非圧縮性流体 潤滑油など
CompressibleLiquids: 密度が温度・圧力と線形
…

## Slide 3: Contents
Modelica.Media ライブラリの構成
MediaExample1 水を温めて水蒸気にする (等圧過程)
MediaExample2 水を断熱圧縮する。水蒸気を断熱膨張させる。
(等エントロピ過程)
Modelica.Media の全体的構成や構成要素について示す。

## Slide 4: Modelica.Media ライブラリの全体構成(継承関係)
Air.DryAirNasa

## Slide 5: Modelica.Media の基本構成
②ThermodynamicState
熱力学的状態を表すレコード
③BaseProperties
基本物性モデル
④setStateXXX
熱力学的状態 (ThermodynamicState）
を返す関数
⑤粘性率、熱伝導率
などの物性関数
①定数
物質名、成分名、参照状態
デフォルト状態などを示す定数
物性値の型を表す type の宣言
物性パッケージの主な構成要素
全ての物質の
ベースパッケージ
個々の物質の
パッケージ
②〜⑤の実装
①の再定義
交換可能な record, model,
partial function, …

## Slide 6
定数名 | 型 | デフォルト値 | 
ThermoStates | IndependentVariables |  | T, pT, ph, phX, pTX, dTXのいずれか
mediumName | String | “unusablePartialMedium” | 物質名
substanceNames[:] | String | {mediumName} | 成分名の配列
extraPropertiesNames[:] | String | fill(“”,0) | 付加的物質名(微小物質)
singleState | Boolean |  | trueなら物性値が圧力に依存しない
reducedX | Boolean | true | trueなら質量分率の和が1
finxedX | Boolean | false | trueならX=reference_X
reference_p | AbsolutePressure | 101325 [Pa] | 圧力の参照値
reference_T | Temperature | 298.15 [K] | 温度の参照値
reference_X[nX] | MassFraction | fill(1/nX, nX) | 質量分率の参照値
p_defalut | AbsolutePressure | 101325 [Pa] | 圧力のデフォルト値
T_default | Temperature | Conversions.from_degC(20) | 温度のデフォルト値
h_default | SpecificEnthalpy | specifixEnthalpy_pTX(p_default, T_default, X_default) | 比エンタルピのデフォルト値
X_default[nX] | MassFraction | reference_X | 質量分率のデフォルト値
nS | Integer | size(substanceNames, 1) | 混合物の成分数
nX | Integer | nS | 質量分率の要素数
nXi | Integer | if fixedX then 0 else if reducedX nS -1 else nS | 独立な質量分率の要素数
nC | Integer | size(extraPropertiesNames, 1) | 付加的物質の成分数
C_nominal[nC] | Real | 1.0e-6*ones(nC) | 付加的物質の濃度
①定数 物質名、成分名、参照状態、デフォルト状態などを示す定数
PartialMedium の定数 個々の物質パッケージはこれらの定数をカスタマイズする

## Slide 7: ② ThermodynamicState
物質の熱力学的状態を決定するのに必要な変数の組を表す record
物質の熱力学的状態は、
２つの熱力学的状態変数と成分物質の質量分率で決定できる。
圧力p、温度T、密度d、比エンタルピh 、内部エネルギーuのうち２つ
混合物質の成分の質量分率ベクトルX[nX]
混合物質
純物質（一定物性）
抽象的な物質
空の record
物質の種類や使いやすさによりT, pT, ph, phX, pTX, dTXなどを選ぶ。

## Slide 8: ③ BaseProperties
熱力学的状態変数、ガス定数、モル質量などの関係を表す model
p:圧力
d:密度
T:温度
h:比エンタルピ
u:内部エネルギー
R:ガス定数
MM:モル質量
X[nX]: 成分の質量分率
Xi[nXi]:独立な成分の質量分率
state: ThermodynamicState
XとXiの方程式が記述されている。
継承先のクラスで
7個の変数 p, d, T, h, u, R, MM に関する
7個の方程式が追加されている。
方程式の内容は物質の種類によって異なる。
p, h, X が内部的には入力コネクタになっている

## Slide 9: ④ setState_XXX と setSmoothState
異なる熱力学的状態変数の組み合わせから ThermodynamicState を返す関数
継承先のパッケージで algorithm を定義する。
setState_pTX(p, T, X)
setState_phX(p, h, X)
setState_psX(p, s, X)
setState_dTX(d, T, X)
setSmoothState(x, state_a, state_b, x_small)
2つの状態 state_a と state_b を x±x_small の範囲で滑らかにつなぐ関数。 x は 質量流量か圧力である。
p: 圧力
T: 温度
h: 比エンタルピ
s: 比エントロピ
d: 密度
X[nX]: 質量分率

## Slide 10: ⑤ 物性関数(その1)
dynamicViscosity(state)
thermalConductivity(state)
prandtlNumber(state)
pressure(state)
temperature(state)
density(state)
specificEntalpy(state)
specificInternalEnergy(state)
specificEntropy(state)
specificGibbsEnergy(state)
specificHelmholtzEnergy(state)
specificHeatCapacityCp(state)
heatCapacity_cp(state)
specificHeatCapacityCv(state)
heatCapacity_cv(state)
isentropicExponent(state)
isentropicEnthalpy(p_sownstream, refState)
velocityOfSount(state)
isobaricExpansionCoefficinet(state)
beta(state)
isothermalCompressibility(state)
kappa(state)
molarMass(state)
record ThermodynamicState を引数として、物性値を返す関数

## Slide 11: ⑤ 物性関数(その2)
density_derp_h(state)
density_derh_p(state)
density derp_T(state)
density_derT_p(state)
density_derX(state)
specificEnthalpy_pTX(p,T,X)
specificEntropy_pTX(p,T,X)
density_pTX(p,T,X)
temperature_phX(p,h,X)
density_phX(p,h,X)
temperature_psX(p,s,X)
density_psX(p,s,X)
specificEnthalpy_psX(p,s,X)
密度の偏微分を返す関数
状態変数から他の状態変数を返す関数
斜線は、PartialMedium では algorithm が定義されていない partial function である。
これらの物性関数は、オプション的な扱いであり、物質によっては実装不可能なものもある。全てが実装されていなければならないわけではない。

## Slide 12: SimpleAir, DryAirNasa の継承関係
全ての物質モデルのベースパッケージ
純物質(単一成分物質)
のベースパッケージ
pとT, pとh など２つの熱力学的状態変数を与えると熱力学的状態や物性値を返す関数の導入
空の
定数宣言
record、model、
functionの実装
空の
定数宣言
理想気体の
ベースパッケージ
理想気体のNASAモデル
定数の実装
物質名などの定数の実装、成分の定義

## Slide 13: 水（2相流体)のモデル
http://www.iapws.org/relguide/IF97-Rev.pdf
The International Association for the Properties of Water and Steam
実用国際蒸気状態式(IAPWS-IF97)
水の状態を５つの領域に分けて記述するモデル
ThermodynamicState
５つの領域毎の
物性パッケージ

## Slide 14: MediaExample1 水を温めて水蒸気にする (等圧過程)
まず、圧力と比エンタルピを入力すると、温度、蒸気クオリティ、比容積、比エントロピを出力するモデルを作成する。
蒸気クオリティ
（蒸気の質量分率)
比容積 [m3/kg]
圧力 [Pa]
比エンタルピ [J/kg]
温度 [K]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
比エントロピ [J/K]
StateCheckPh

## Slide 15: MediaExample1
package MediaExample1
model StateCheckPh
replaceable package Medium = Modelica.Media.Water.StandardWater;
Medium.ThermodynamicState state;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput p annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput h annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput T annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput x annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput v annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput s annotation( ...);
equation
state = Medium.setState_ph(p,h);
T = state.T;
x = Medium.vapourQuality(state);
v = 1/state.d;
s = Medium.specificEntropy(state);
annotation( ...);
end StateCheckPh;
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
StateCheckPh

## Slide 16: MediaExample1
101325 Pa
5000000 Pa (5 MPa)
比エンタルピを100 s で 20000 J/kg から 3800000 J/kg まで変化させる。
これを使って圧力を固定して比エンタルピを上げるモデルを作る
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
本当は固定値だが結果のパラメトリックプロットがうまくいかないので 100 s で 0.1 Pa 変化させる。
StateCheckTest1

## Slide 17: MediaExample1
model StateCheckTest1
replaceable package Medium = Modelica.Media.Water.StandardWater;
Modelica.Blocks.Sources.Ramp pressure1(duration = 100, height = 0.1, offset = 101325,
startTime = 0) annotation( ...);
Modelica.Blocks.Sources.Ramp enthalpy1(duration = 100, height = 3780000, offset = 20000,
startTime = 0) annotation( ...);
MediaExample1.StateCheckPh stateCheckPh1(redeclare package Medium = Medium) annotation( ...);
Modelica.Blocks.Sources.Ramp enthalpy2(duration = 100, height = 3780000, offset = 20000,
startTime = 0) annotation( ...);
Modelica.Blocks.Sources.Ramp pressure2(duration = 100, height = 0.1, offset = 5000000,
startTime = 0) annotation( ...);
MediaExample1.StateCheckPh stateCheckPh2(redeclare package Medium = Medium) annotation( ...);
equation
connect(enthalpy2.y, stateCheckPh2.h) annotation( ...);
connect(pressure2.y, stateCheckPh2.p) annotation( ...);
connect(enthalpy1.y, stateCheckPh1.h) annotation( ...);
connect(pressure1.y, stateCheckPh1.p) annotation( ...);
end StateCheckTest1;
annotation( ...);
end MediaExample1;
StateCheckTest1
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 18: MediaExample1
シミュレーション結果
p: 圧力
5000000 Pa
101325 Pa
h: 比エンタルピ
20000 J/kg
3800000J/kg
凝縮水
水蒸気
T: 温度
気液二相
x: 蒸気クオリティ
x=0: 液相
x=1: 気相
v: 比容積
s: 比エントロピ

## Slide 19: MediaExamle2 水を断熱圧縮する。水蒸気を断熱膨張させる。 (等エントロピ過程)
今度は、圧力と比エントロピを入力すると、温度、蒸気クオリティ、比容積、比エンタルピを出力するモデルを作成する。
圧力 [Pa]
比エンタルピ [J/kg]
温度 [K]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
比エントロピ [J/K]
StateCheckPs
蒸気クオリティ
（蒸気の質量分率)
比容積 [m3/kg]

## Slide 20: MediaExamle2
package MediaExample2
model StateCheckPs
replaceable package Medium = Modelica.Media.Water.StandardWater;
Medium.ThermodynamicState state;
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput p annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput s annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput T annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput x annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput v annotation( ...);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput h annotation( ...);
equation
state = Medium.setState_ps(p, s);
T = state.T;
x = Medium.vapourQuality(state);
v = 1 / state.d;
h = state.h;
annotation( ...);
end StateCheckPs;
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
StateCheckPs

## Slide 21: MediaExample2
比エントロピを固定して圧力を変化させるモデルを作る。
1300 J/K
7300 J/K
100 kPa から 5 MPa まで昇圧する。
5 MPa から 100 kPa まで減圧する。
(3)
(5)
(2)
(1)
(4)
(6)
StateCheckTest2

## Slide 22: MediaExample2
model StateCheckTest2
replaceable package Medium = Modelica.Media.Water.StandardWater;
MediaExample2.StateCheckPs stateCheckPs1(redeclare package Medium = Medium) annotation( ...);
Modelica.Blocks.Sources.Ramp pressure1(duration = 100, height = 4900000,
offset = 100000, startTime = 0) annotation( ...);
Modelica.Blocks.Sources.Ramp ramp1(duration = 100, height = -4900000,
offset = 5000000, startTime = 0) annotation(
MediaExample2.StateCheckPs stateCheckPs2(redeclare package Medium = Medium) annotation( ...);
Modelica.Blocks.Sources.Ramp ramp2(duration = 100, height = 0.001,
offset = 7300, startTime = 0) annotation( ...);
Modelica.Blocks.Sources.Ramp ramp3(duration = 100, height = 0.1,
offset = 1300, startTime = 0) annotation( ...);
equation
connect(ramp3.y, stateCheckPs1.s) annotation( ...);
connect(ramp2.y, stateCheckPs2.s) annotation( ...);
connect(ramp1.y, stateCheckPs2.p) annotation( ...);
connect(pressure1.y, stateCheckPs1.p) annotation( ...);
end StateCheckTest2;
annotation( ...);
end MediaExample2;
(2)
(1)
(4)
(6)
(3)
(5)
StateCheckTest2

## Slide 23: ClassExamle3
p: 圧力
5000000 Pa
101325 Pa
h: 比エンタルピ
1300 J/K
7300 J/K
T: 温度
x: 蒸気クオリティ
x=0: 液相
x=1: 気相
v: 比容積
s: 比エントロピ
シミュレーション結果

## Slide 24: MediaExample2
MediaExample1, MediaExample2 の結果をパラメトリックプロットしてみる。
閉じたループがカルノーサイクルを表す。
ボイラー
蒸気タービン
復水器
ポンプ
ポンプ
ボイラー
蒸気タービン
復水器
温度 T
比エントロピ s
比エンタルピ h
圧力 p

## Slide 25: まとめ
Modelica.Media の全体構成や構成要素について述べた。
水（２相流体）について簡単なモデルを作り、物性値の参照方法を確認した。

## Slide 26
Copyright © 2017 The Open CAE Society of Japan
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/